Załącznik Nr 5a

Parametry techniczne: Część I – Zakup, dostawa urządzeń IT

| L. p. | Opis parametru | Liczba sztuk | Spełnienie | Producent/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szafa rack serwerowa |
| 1.1 | Szafa stojąca rack 19'' 42U 600x1000mm | 2 | TAK / NIE |  |
| 2. Podzespoły do wyposażenia szaf/elementy do szafy serwerowej |
| 2.1 | Półka stała 700 mm do szaf rack 19'' o głębokości 1000mm | 8 | TAK / NIE |  |
| 2.2 | Zestaw montażowy do szaf 19'' (koszyczek, podkładka, śruba) | 160 |  |  |
| 2.3 | organizer kabli do szafy rack | 4 |  |  |
| 2.4 | listwa zasilająca 1U | 4 |  |  |
| 2.5 | panel wentylacyjny | 2 |  |  |
| 2.6 | Patch panel RACK 19" na 24 moduły | 8 |  |  |
| 3. Hot Spot |
| 3.1 | Dwuzakresowy punkt dostępowy WLAN 2.4 GHz, 5 GHz | 37 | TAK / NIE |  |
| 3.2 | Wi-Fi (802.11a/b/g/h/n/ax) |  |  |  |
| 3.3 | Możliwość tunelowania połaczenia IPSec |  |  |  |
| 3.4 | zasilanie PoE 801.3af |  |  |  |
| 3.5 | Multi SSID (z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID) |  |  |  |
| 3.6 | Możliwość szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi |  |  |  |
| 3.7 | 1x Ethernet 100/1000 Mbps |  |  |  |
| 3.8 | obsługa technologii 2x2 MIMO |  |  |  |
| 3.9 | 2 anteny wbudowane (nie dopuszcza się anten zewnętrznych/wystających poza obudowę urządzenia) |  |  |  |
| 3.10 | dożywotnia gwarancja producenta na oprogramowanie |  |  |  |
| 3.11 | zgodne ze standardem WPA2/WPA (WiFi Protected Access, 802.11i) szyfrowanie AES z prędkością 200 Mb/s, jednoczesna obsługa WPA oraz WPA2 na jednym SSID |  |  |  |
| 3.12 | możliwość ustawienia unikalnych kluczy dostępu dla każdego użytkownika WLAN (przypisanych do MAC adresu) |  |  |  |
| 3.13 | obsługa funkcjonalności skanowania spektrum radiowego z możliwością graficznego przedstawienia wyników skanowania (wykrywanie źródeł interferencji, zajętość pasma, kanały) |  |  |  |
| 4. Szafki teletechniczne |
| 4.1 | Szafa wisząca rack 19'' 12U 600x600mm | 5 | TAK / NIE |  |
| 4.2 | Półka stała do szaf rack 19'' o głębokości 600 mm | 10 |  |  |
| 4.3 | Zestaw montażowy do szaf 19'' (koszyczek, podkładka, śruba) | 200 |  |  |
| 4.4 | organizer kabli do szafy rack | 5 |  |  |
| 4.5 | listwa zasilająca 1U | 5 |  |  |
| 4.6 | Patch panel RACK 19" na 24 moduły | 5 |  |  |
| 5. Switch 48 port |
| 5.1 | 'Typ urządzenia: zarządzany koncentrator sieciowy PoE | 2 | TAK / NIE |  |
| 5.2 | Liczba portów: 48 - 1000BaseT (RJ45) |  |  |  |
| 5.3 | Budżet mocy PoE |  |  |  |
| 5.4 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 5.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: Power over Ethernet, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, |  |  |  |
| 5.6 | Porty SFP+ 10G: min. 4 szt. |  |  |  |
| 5.7 | Store-and-forward z prędkością poniżej 4ms |  |  |  |
| 5.8 | Przepustowość: min. 170Gbps |  |  |  |
| 5.9 | Obsługa Jumbo frames (wsparcie do 10240 b) |  |  |  |
| 5.10 | VLAN: obsługa min. 400 aktywnych VLAN |  |  |  |
| 5.11 | CE, pisemna gwarancja producenta na brak ukrytego dostępu (Master Password, backdoor, etc.) |  |  |  |
| 5.12 | Do każdego przełącznika należy dostarczyć moduł SFP tego samego producenta lub równoważny (gwarantujący niezakłóconą pracę przełącznika), złącze LC, do włókien jednomodowych, obsługa full-duplex, wsparcie DDM (digital diagnostic monitoring), prędkość do 10 Gbps. |  |  |  |
| 6. Swich 24 port |
| 6.1 | 'Typ urządzenia: zarządzalny koncentrator sieciowy PoE | 6 | TAK / NIE |  |
| 6.2 | Liczba portów: 24, 1000BaseT (RJ45) |  |  |  |
| 6.3 | Budżet mocy PoE |  |  |  |
| 6.4 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 600 x 600 mm |  |  |  |
| 6.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: Power over Ethernet, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, |  |  |  |
| 6.6 | Porty SFP+ 10G: min. 4 szt. |  |  |  |
| 6.7 | Store-and-forward z prędkością poniżej 4ms |  |  |  |
| 6.8 | Przepustowość: min. 160Gbps |  |  |  |
| 6.9 | Obsługa Jumbo frames (wsparcie do 10240 b) |  |  |  |
| 6.10 | VLAN: obsługa min. 400 aktywnych VLAN |  |  |  |
| 6.11 | CE, pisemna gwarancja producenta na brak ukrytego dostępu (Master Password, backdoor, etc.) |  |  |  |
| 6.12 | Do każdego przełącznika należy dostarczyć moduł SFP tego samego producenta lub równoważny (gwarantujący niezakłóconą pracę przełącznika), złącze LC, do włókien jednomodowych, obsługa full-duplex, wsparcie DDM (digital diagnostic monitoring), prędkość do 10 Gbps. |  |  |  |
| 7. Switch 8 portowy światłowodowy rdzeń sieci |
| 7.1 | Typ urządzenia: koncentrator sieciowy | 1 | TAK / NIE |  |
| 7.2 | Liczba portów: 8 SFP+ Ports 10 GBit/s; |  |  |  |
| 7.3 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 7.4 | osiem modułów światłowodowych 10 Gbit SFP+ |  |  |  |
| 7.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3ab - 1000BaseLX, |  |  |  |
| 7.6 | Store-and-forward z prędkością poniżej 4ms |  |  |  |
| 7.7 | Przepustowość: min. 200Gbps |  |  |  |
| 7.8 | Obsługa Jumbo frames (wsparcie do 10240 b) |  |  |  |
| 7.9 | VLAN: obsługa min. 400 aktywnych VLAN |  |  |  |
| 7.10 | CE, pisemna gwarancja producenta na brak ukrytego dostępu (Master Password, backdoor, etc.) |  |  |  |
| 7.11 | Do każdego przełącznika należy dostarczyć moduł SFP tego samego producenta lub równoważny (gwarantujący niezakłóconą pracę przełącznika), złącze LC, do włókien jednomodowych, obsługa full-duplex, wsparcie DDM (digital diagnostic monitoring), prędkość do 10 Gbps. |  |  |  |
| 8. UPS szafy serwerowe |
| 8.1 | Pojemność napędu wyjścia min 5000 VA | 2 | TAK / NIE |  |
| 8.2 | Moc wytwarzana przez urządzenie min 4500 W |  |  |  |
| 8.3 | Urządzenie zgodne z RoHS (Restriction of Hazardous Substances) |  |  |  |
| 8.4 | posiada certyfikaty CE |  |  |  |
| 8.5 | montaż w szafie RACK 19" |  |  |  |
| 9. UPS szafki teletechniczne |
| 9.1 | moc min 900 W | 5 | TAK / NIE |  |
| 9.2 | moc pozorna min 1500 VA |  |  |  |
| 9.3 | mocowanie w szafie stelażowej 600x600mm |  |  |  |
| 9.4 | posiada certyfikaty CE |  |  |  |
| 10. Konsola serwerowa |
| 10.1 | monitor min 17" | 1 | TAK / NIE |  |
| 10.2 | możliwość podłączenia 8-portowy KVM |  |  |  |
| 10.3 | montaż w szafie RACK 19" |  |  |  |
| 11. Laptop informatyka/laptop administratora z dodatkowym monitorem |
| 11.1 | Procesor o wydajności min. 23000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ | 2 | TAK / NIE |  |
| 11.2 | Pamięć RAM: 64 GB |  |  |  |
| 11.3 | Dysk twardy: 1 TB SSD NVME |  |  |  |
| 11.4 | Pamięć karty graficznej: min 12 GB (dopuszcza się 8GB generacji 6) |  |  |  |
| 11.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ax) |  |  |  |
| 11.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 11.7 | matryca min 15‘’ |  |  |  |
| 11.8 | W każdym zestawie: klawiatura, mysz i czytnik kodów QR |  |  |  |
| 11.9 | obsługa dodatkowego monitora (HDMI) - monitor dodatkowy: Przekątna ekranu: 28”, Rozdzielczość: 4K, Typ ekranu: LCD matowy, złącze HDMI |  |  |  |
| 12. Serwer bazodanowy |
| 12.1 | serwer w obudowie rack 19" max 2U | 1 | TAK / NIE |  |
| 12.2 | zainstalowane dwa procesory min czterordzeniowy o wydajności min 19 500 pkt w teście https://www.cpubenchmark.net/ ze wsparciem dla wirtualizacji (instrukcje VT-x, VT-d) |  |  |  |
| 12.3 | Pamięc RAM 256 GB DDR4 3200Mhz |  |  |  |
| 12.4 | Pamięć dyskowa min 2 szt min 10 TB i min 4 szt SSD NVME min 960 GB |  |  |  |
| 12.5 | system operacyjny Windows Server 2019 lub nowszy obsługujący zarządzanie ACTIVE DIRECTORY z 70 stacjami roboczymi, |  |  |  |
| 12.6 | pięć lat gwarancji |  |  |  |
| 12.7 | Możliwość zainstalowania 12 dysków twardych hot plug 3,5” |  |  |  |
| 12.8 | Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych |  |  |  |
| 12.9 | Zainstalowany moduł TPM 2.0 |  |  |  |
| 12.10 | Port umożliwiający podłączenie „konsoli serwerowej” oferowanej w punkcie 10 |  |  |  |
| 12.11 | 2 porty USB 3.0 na panelu przednim |  |  |  |
| 12.12 | 2x 10Gbit SFP+ |  |  |  |
| 12.13 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 12.14 | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 |  |  |  |
| 12.15 | Serwer posiada opcjonalną możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej |  |  |  |
| 12.16 | Opcjonalna możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN |  |  |  |
| 12.17 | Opcjonalna dedykowana do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB |  |  |  |
| 12.18 | Min 5 złącz PCI Express generacji 4 |  |  |  |
| 12.19 | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta. Zgodność z normami CE |  |  |  |
| 13. Serwer domeny |
| 13.1 | serwer w obudowie rack 19" max 2U | 1 | TAK / NIE |  |
| 13.2 | zainstalowane dwa procesory min czterordzeniowy o wydajności min 19 500 pkt w teście https://www.cpubenchmark.net/ ze wsparciem dla wirtualizacji (instrukcje VT-x, VT-d) |  |  |  |
| 13.3 | Pamięc RAM 256 GB DDR4 3200Mhz |  |  |  |
| 13.4 | Pamięć dyskowa min 2 szt min 10 TB i min 4 szt SSD NVME min 960 GB |  |  |  |
| 13.5 | system operacyjny Windows Server 2019 lub nowszy obsługujący zarządzanie ACTIVE DIRECTORY z 70 stacjami roboczymi, |  |  |  |
| 13.6 | pięć lat gwarancji |  |  |  |
| 13.7 | Możliwość zainstalowania 12 dysków twardych hot plug 3,5” |  |  |  |
| 13.8 | Możliwość zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych |  |  |  |
| 13.9 | Zainstalowany moduł TPM 2.0 |  |  |  |
| 13.10 | Port umożliwiający podłączenie „konsoli serwerowej” oferowanej w punkcie 10 |  |  |  |
| 13.11 | 2 porty USB 3.0 na panelu przednim |  |  |  |
| 13.12 | 2x 10Gbit SFP+ |  |  |  |
| 13.13 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 13.14 | Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 |  |  |  |
| 13.15 | Serwer posiada opcjonalną możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej |  |  |  |
| 13.16 | Opcjonalna możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN |  |  |  |
| 13.17 | Opcjonalna dedykowana do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB |  |  |  |
| 13.18 | Min 5 złącz PCI Express generacji 4 |  |  |  |
| 13.19 | Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta. Zgodność z normami CE |  |  |  |
| 14. Nas z dyskami (do buckupu)/macież dyskowa |
| 14.1 | Typ urządzenia: serwer NAS | 1 | TAK / NIE |  |
| 14.2 | Pamięć operacyjna: minimum 16 GB |  |  |  |
| 14.3 | Ilość zainstalowanych dysków: min. 24 szt. |  |  |  |
| 14.4 | Typ zainstalowanych dysków: 14 TB dedykowane do serwerów NAS klasy Enterprise |  |  |  |
| 14.5 | Poziomy RAID: Auto, Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10. |  |  |  |
| 14.6 | Interfejsy: 2 x USB 3.0, |  |  |  |
| 14.7 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 14.8 | 2 moduły SFP 10Gbit |  |  |  |
| 14.9 | Obsługiwane protokoły i standardy: CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, PPTP, OpenVPN, Syslog, IPv6, VLAN, PPPoE, ACL, RADIUS. |  |  |  |
| 14.10 | Wyposażenie: zestaw do mocowania w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 15. Firewall |
| 15.1 | urządzenie typu router | 1 | TAK / NIE |  |
| 15.2 | urządzenie do montażu w szafie serwerowej 19" |  |  |  |
| 15.3 | Urządzenia muszą realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. |  |  |  |
| 15.4 | Urządzenia muszą zapewniać obsługę dla IPv6. |  |  |  |
| 15.5 | Urządzenia muszą zapewnić możliwość statycznej i dynamicznej translacji adresów NAT między IPv4 i IPv6. |  |  |  |
| 15.6 | Urządzenia nie mogą posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. |  |  |  |
| 15.7 | Reguły zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką opartą o profile oraz obiekty. Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa. Konsola zarządzania posiada możliwości automatycznej weryfikacji spójności i niesprzeczności wprowadzonej polityki bezpieczeństwa |  |  |  |
| 15.8 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 15.9 | 2 moduły SFP 10Gbit |  |  |  |
| 15.10 | Pamięć RAM – min 16 GB |  |  |  |
| 15.11 | Liczba rdzeni procesora - 8 |  |  |  |
| 15.12 | IPSec VPN |  |  |  |
| 15.13 | Konfiguracja min. 50 niezależnych polityk filtrowania URL |  |  |  |
| 15.14 | Inspekcja przychodzącego i wychodzącego ruchu SSL |  |  |  |
| 15.15 | Ochrona przed malware |  |  |  |
| 15.16 | Minimalna przepustowość firewall: 8,5 Gbps |  |  |  |
| 15.17 | Wydajność VPN: min. 2,0 Gbps |  |  |  |
| 15.18 | Możliwość zarządzania siecią bezprzewodową |  |  |  |
| 15.19 | Wydajność w warunkach produkcyjnych (pakiety i sesje charakterystyczne dla ruchu do Internetu) - przepustowość z włączonymi modułami ochrony IPS, Application Control, URL Filtering i Anti-Virus: min. 1,7 Gbps |  |  |  |
| 15.20 | W ramach postępowania powinny zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analiza typu Sandbox, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 60 miesięcy. |  |  |  |
| 16. Komputery |
| 16.1 | Typ urządzenia: komputer jednostka centralna | 61 | TAK / NIE |  |
| 16.2 | Procesor o wydajności min. 15 000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ |  |  |  |
| 16.3 | Pamięć RAM: 32GB DDR4 |  |  |  |
| 16.4 | Dysk twardy: 1TB SSD - NVME |  |  |  |
| 16.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |  |  |  |
| 16.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 16.7 | W zestawie: klawiatura w układzie polskim programisty, mysz i czytnik kodów QR |  |  |  |
| 16.8 | minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2x USB 3.2 Gen 1 |  |  |  |
| 16.9 | minimum 3 złącza SATA 6.0 Gb/s |  |  |  |
| 16.10 | wspierająca obsługę technologii WoL oraz PXE |  |  |  |
| 16.11 | TPM 2.0. |  |  |  |
| 16.12 | muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. |  |  |  |
| 16.13 | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1. |  |  |  |
| 16.14 | DisplayPort |  |  |  |
| 17. Monitory |
| 17.1 | Przekątna ekranu: 28” | 61 | TAK / NIE |  |
| 17.2 | Rozdzielczość: 4K |  |  |  |
| 17.3 | Typ ekranu: LCD matowy |  |  |  |
|  | Porty: 1 x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, |  |  |  |
| 18. Laptop |
| 18.1 | Procesor o wydajności min. 15 000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ | 1 | TAK / NIE |  |
| 18.2 | Pamięć RAM: 32 GB |  |  |  |
| 18.3 | Matryca min 17” |  |  |  |
| 18.4 | Dysk twardy: 1T B SSD NVME |  |  |  |
| 18.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |  |  |  |
| 18.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 18.7 | W zestawie: mysz, czytnik kodów QR |  |  |  |
| 19. Tablety |
| 19.1 | Urządzenie przenośne przekątna min 11' | 19 | TAK / NIE |  |
| 19.2 | ilość pamięci 128 GB |  |  |  |
| 19.3 | Pamięć RAM: 8 GB |  |  |  |
| 19.4 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |  |  |  |
| 19.5 | system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |

Warunki gwarancji – 5 lat

Sprzęt fabrycznie nowy.

Urządzenia powinny być kompatybilne ze sobą

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu.

Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Zamawiający wymaga aby system operacyjny i oprogramowanie było oryginalne i w zależności od dostarczonej wersji była możliwość jednoznacznej oceny legalności użytkowania przez Zamawiającego. Jedną z akceptowalnych form uwiarygodnienia legalności mogą być naklejki licencyjne producenta oprogramowania przytwierdzone do obudowy urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie bezwzględnie możliwość weryfikacji legalności oprogramowania u producenta jeśli na etapie wstępnej weryfikacji będą zachodziły przesłanki o jego braku autentyczności.

Zamawiający wymaga aby oferowany w każdym punkcie sprzęt był jednego producenta i takiego samego typu/modelu.