Załącznik Nr 5

Parametry techniczne: Okablowanie

| L. p. | Opis parametru | Liczba sztuk | Spełnienie | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kabel sieciowy Ethernet kat. 7 |
| 1.1 | Ethernet kat. 7 | 2000 metrów | TAK / NIE |  |
| 2. Kabel sieciowy Ethernet kat. 6a |
| 2.1 | Ethernet kat. 6a | 420 metrów | TAK / NIE |  |
| 3. Wtyk sieciowy RJ45 kat. 6a |
| 3.1 | RJ45 kat. 6a (ekranowany) | 120 szt. | TAK / NIE |  |
| 4.Gniazdo komputerowe |
| 4.1 | Pojedyncze RJ45 kat.7 | 120 szt. | TAK / NIE |  |
| 4.2 | Podtynkowe |  |  |  |
| 4.3 | Białe |  |  |  |
| 4.4 | Z modułem przyłączeniowym |  |  |  |
| 5. Puszka podtynkowa 60 mm |
| 5.1 | głębokość min 60 mm | 120 szt. | TAK / NIE | - |
| 6. Kabel światłowodowy |
| 6.1 | Rodzaj włókna - G652D | 1200 metrów | TAK / NIE |  |
| 6.2 | Ilość włókien - 24 |  |  |  |
| 6.3 | Średnica rdzenia/płaszcza 9/125 |  |  |  |
| 6.4 | tuba centralna wypełniona żelem |  |  |  |
| 6.5 | włókna szklane jako wzmocnienie i ochrona przeciwgryzoniowa |  |  |  |
| 6.6 | płaszcz bezhalogenowy |  |  |  |
| 6.7 | płaszcz uniepalniony LSZH w kablach uniwersalnych według normy IEC 61034 i EN 50268 |  |  |  |
| 6.8 | nierozprzestrzenianie płomienia IEC 60332-3 EN 50267 IEC 61034-1/2 |  |  |  |
| 6.9 | odporność na przenikanie wody według IEC 60794-1-F5 |  |  |  |
| 6.10 | całkowicie dielektryczny |  |  |  |
| 6.11 | odporność na UV |  |  |  |
| 7. Złącza światłowodowe (PATCHCORD) |
| 7.1 | Jednomodowe , pojedyncze, złącze LC | 63 szt | TAK / NIE |  |
| 8. Rozdzielacz światłowodowy |
| 8.1 | 6 port z modułami przyłączeniowymi | 12 szt | TAK / NIE |  |
| 8.2 | 1U, do szafy rack 19' |  |  |  |
| 9. PATCHCORD CAT. 6a S/FTP, - 3 m |
| 9.1 | RJ-45 | 20 szt. | TAK / NIE |  |
| 10. PATCHCORD CAT. 6a S/FTP, - 5 m |
| 10.1 | RJ-45 | 90 szt | TAK / NIE |  |
| 11. PATCHCORD CAT. 6a S/FTP, - 10 m |
| 11.1 | RJ-45 | 10 szt. | TAK / NIE |  |
| 12. PATCHCORD CAT. 7 S/FTP, - 1m |
| 12.1 | RJ-45 | 144 szt. | TAK / NIE |  |
| 13. PATCHCORD CAT. 7 S/FTP, - 2m |
| 13.1 | RJ-45 | 96 szt. | TAK / NIE |  |

Warunki gwarancji – 5 lat

Sprzęt fabrycznie nowy.

Urządzenia powinny być kompatybilne ze sobą (końcówki złącza światłowodowego (PATCHCORD) jednakowe jak w rozdzielaczu

Rodzaj sieci: topologia gwiazdy z redundancją

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych.

System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm dla szpitali (min: PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.)

Po wykonaniu prac należy zostawić po sobie porządek